## Slide 1
Kenapa Ada Bilangan Kompleks di AC?
CORE-001 | Ringkasan visual
Target: mahasiswa S1 tahun 1-2
Fokus: makna fisis + aplikasi
Hasil: paham phasor dan impedansi
CORE-001 | Indonesian | Slide 1/20

## Slide 2
Tujuan Belajar
Menjelaskan kenapa sistem AC butuh bilangan kompleks
Memvisualisasikan phasor sebagai vektor berputar
Konversi time-domain ke phasor
Menginterpretasi magnitude dan phase
CORE-001 | Indonesian | Slide 2/20

## Slide 3
Masalah Utama
Trigonometri (time-domain)
Langkah panjang
Rawan salah
Sulit untuk banyak fasa
Phasor (domain kompleks)
Langkah ringkas
Aljabar sederhana
Skalabel untuk sistem besar
CORE-001 | Indonesian | Slide 3/20

## Slide 4
Hook Visual: Split Screen
Kiri: sinusoida kompleks
Kanan: satu penjumlahan phasor
Pesan: hasil sama, usaha berbeda
CORE-001 | Indonesian | Slide 4/20

## Slide 5
Ide Inti: Vektor Berputar
Gelombang sinus
Vektor berputar
Proyeksi ke sumbu
Gelombang sinus = proyeksi vektor berputar
Phase = posisi sudut
Magnitude = panjang vektor
CORE-001 | Indonesian | Slide 5/20

## Slide 6
Dua Vektor Sekaligus
V1 = 100, phase 0 deg
V2 = 80, phase 45 deg
Proyeksi menghasilkan dua gelombang
CORE-001 | Indonesian | Slide 6/20

## Slide 7
Penjumlahan Vektor
Tip-to-tail menghasilkan vektor hasil
Proyeksi hasil = gelombang total
Lebih mudah dari sin(A)+sin(B)
CORE-001 | Indonesian | Slide 7/20

## Slide 8
Dari Polar ke Kartesian
Z = R cos(theta) + j R sin(theta)
Sumbu real = komponen horizontal
Sumbu imag = komponen vertikal
CORE-001 | Indonesian | Slide 8/20

## Slide 9
Bidang Kompleks
Sumbu real: resistif
Sumbu imag: reaktif
j = rotasi 90 deg
CORE-001 | Indonesian | Slide 9/20

## Slide 10
Euler untuk Phasor
Z = R * e^(j theta)
Bentuk ringkas untuk magnitude dan phase
CORE-001 | Indonesian | Slide 10/20

## Slide 11
Impedansi Resistor
Z_R = R
Tidak ada pergeseran fasa
CORE-001 | Indonesian | Slide 11/20

## Slide 12
Impedansi Induktor
Z_L = j * omega * L
Tegangan mendahului arus 90 deg
CORE-001 | Indonesian | Slide 12/20

## Slide 13
Impedansi Kapasitor
Z_C = -j / (omega * C)
Arus mendahului tegangan 90 deg
CORE-001 | Indonesian | Slide 13/20

## Slide 14
RLC Seri
Z = R + j(omega L - 1/(omega C))
Real part = R
Imag part = X
CORE-001 | Indonesian | Slide 14/20

## Slide 15
Magnitude dan Phase
|Z| = sqrt(R^2 + X^2)
phase = arctan(X/R)
Makna: besar dan timing
CORE-001 | Indonesian | Slide 15/20

## Slide 16
Contoh Hitung
R=10, L=50 mH, C=100 uF, f=50 Hz
Z = 10 - j16.12 ohm
I = 11.6 A dengan phase +58.1 deg
CORE-001 | Indonesian | Slide 16/20

## Slide 17
Power Factor
Cos(phase) menentukan efisiensi
Induktif: PF lagging
Kapasitif: PF leading
CORE-001 | Indonesian | Slide 17/20

## Slide 18
Aplikasi Industri
Load flow: semua bus pakai bilangan kompleks
Protection relay: zone di R-X plane
Power quality: analisis harmonik
CORE-001 | Indonesian | Slide 18/20

## Slide 19
Simulasi dan Eksplorasi
Ubah f dan C untuk lihat perubahan phase
Resonansi saat X_L = X_C
Phasor diagram sebagai alat utama
CORE-001 | Indonesian | Slide 19/20

## Slide 20
Ringkasan
Bilangan kompleks = magnitude + phase
j = rotasi 90 deg
Phasor membuat analisis AC cepat dan jelas
CORE-001 | Indonesian | Slide 20/20